## Slide 1: Impedanstilpasning ved hjælp af Smith kortet
Historien begynder, da jeg med min Rigexpert AA-54 analyzer målte SWR og impedans på min Fritzel FB33 yagi, der dækker 20, 15 og 10 meter.
Målingerne gav nedenstående resultat.
Z står for den samlede, komplekse impedans, der indeholder R for den ohmske del og X for den imaginære del af impedansen.

## Slide 2: Før impedanstilpasning
Frekvens | SWR | Z | R | X
14200 kHz | 1.4 | 35.8 | 35.8 | 0.9
21250 kHz | 1.7 | 30 | 29.8 | -3.1
28450 kHz | 1.9 | 36.4 | 31.9 | -17.5

## Slide 3: Her finder du Smith kortet
http://www.fritz.dellsperger.net/smith.html

## Slide 4: 1. Klik på Keyboard

## Slide 5: 2. Indsæt den ohmske del (re) og den imaginære del (im) af impedansen samt frekvens. Klik på OK.

## Slide 6: 3. DP1 viser, hvor din antenne ligger på Smith kortet

## Slide 7: 4. Højreklik på DP1. Så ser du i hvilken retning du skal gå for at nå punktet, hvor den røde og den blå cirkel møder hinanden.

## Slide 8: 5. Hvordan når du fra DP1 til TP2? Vælg fx en seriekapacitet fra værktøjslinjen i øverste højre side.

## Slide 9: 6. Hvordan når du i mål fra TP2 til punktet, hvor den blå og den røde cirkel møder hinanden? Vælg fx en spole fra værktøjslinjen.

## Slide 10: Løsning
1. Seriekapacitet på 459,6 pF
2. Parallelinduktion (spole) på 0.894 uH

## Slide 11: Efter impedanstilpasningen
Frekvens | SWR | Z | R | X
14200 | 1.06 (1.4) | 47.8 (35.8) | 47.8 (35.8) | -1.5 (0.9)
21250 | 1.07 (1.7) | 47.5 (30.0) | 47.4 (29.8) | 2 (-3.1)
28450 | 1.04 (1.9) | 48.4 (36.4) | 48.2 (31.9) | 1.4 (-17.5)